## Slide 1: Спортивные сооружения
1.Световой режим
2.Отопление
3.Вентиляция
4.Полы

## Slide 2: Освещение спортивных залов
Плотность светового потока на освещаемой поверхности называют Освещенностью, за единицу которого принимают люкс (ЛК).

## Slide 3: Естественное освещение
Спортивные залы должны иметь прямое естественное освещение, которое обеспечивают окна, расположение по продольным стенам зала.
Для защиты от прямого солнечного света в 10-12 м. от зала с внешней стороны высаживаются зеленые насаждения, устанавливают козырьки с внешней стороны окна. С внутренней стороны окна закрываются шторами.

## Slide 4: Искусственное освещение
Разделяется на рабочее и аварийное. Источником света используют лампы накаливания и люминесцентные лампы (белого и дневного света). Чаще всего используют люмисцентные лампы белого света.

## Slide 5: Нормы освещенности для некоторых видов спорта
№ | Виды спота | Нормы освещения
1 | Настольный теннис | 450 лк
2 | Большой теннис | 400 лк
3 | Мини-футбол, волейбол, баскетбол | 250-350 лк
4 | Легкая атлетика, плавание | 200-250 лк

## Slide 6: Температурные режимы спортивных залов
Отопление спортивных залов
Искусственный микроклимат спортивных сооружений зависит от температуры окружающего воздуха. Для спортивных залов школ проектируют центральное водяное отопление.

## Slide 7: Расчетная температура воздуха должна быть:
1.Для основного помещения 15-17гр.;
2.Для раздевалок19-23 гр.;
3.Для душевых25 гр.;
4.Для туалетов 17-21 гр.
Влажность воздуха 40-60%. Важно, чтобы приборы отопления не выступали за плоскость стены и находились за защитными деревянными щитами.

## Slide 8: Вентиляция спортивных залов
Естественная обуславливает разностью температуры вне помещения и внутри. Устройствами естественной вентиляции может служить форточка, окна и тд.
Искусственная (механическая) бывает приточной, вытяжной и приточно-вытяжной. В больших помещениях, при наличии большого количества комнат устанавливаются вентиляционные трубы, соединяющие помещения и устройства механической вентиляции.

## Slide 9: Покрытия спортивных залов
Полы спортивных залов. Поверхность должна быть горизонтальной, гладкой, нескользкой. Для покрытия полов используются резиновую основу, пробковое соединения, волокнистые массы, так же универсальные покрытия, имеющие полимерную основу, или, сборную конструкцию, имитирующий ковровый настил.

## Slide 10: Разновидности

## Slide 13: Спасибо за внимание!