## Slide 1: ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.

## Slide 3
Роль воды в жизнедеятельности человека
Вода — самое распространенное соединение водорода и кислорода в природе. Ее роль в жизни человека чрезвычайно велика и многообразна. Вода необходима прежде всего для поддержания гомеостаза (постоянства внутренней среды) организма.

## Slide 4: Функции воды:
Регулирует температуру тела;
Увлажняет воздух при дыхании;
Обеспечивает доставку питательных веществ и кислорода ко всем клеткам тела;
Защищает и буферизирует все жизненно-важные органы;
Помогает преобразовывать пищу в энергию;
Помогает питательным веществам усваиваться органами;
Выводит шлаки и отходы процессов.

## Slide 5: Физиологическое значение воды
Запасы пресной воды сосредоточены в ледниках, реках, озерах, водохранилищах и в подземных водоносных горизонтах, но их мощности ограничены. Организм человека на 63 —65 % состоит из воды. Она является его внутренней средой, универсальным растворителем пищевых веществ, с ее помощью осуществляются процессы терморегуляции путем испарения пота.

## Slide 6: Гигиеническое значение воды
Без воды организм человека в среднем может обойтись только в течение 5 суток за счет расхода собственной эндогенной воды, которая образуется при окислении запасных жиров. В городах с централизованным водоснабжением на одного человека в сутки подается 326 л воды. Из этого количества только 1,5 — 2,0 л идут на физиологические нужды, а остальное количество расходуется на приготовление пищи, поддержание чистоты тела и рук, чистоты жилища, закаливающие процедуры, стирку одежды.

## Slide 7: Народно-хозяйственное значение воды
Огромные количества воды расходуются промышленностью и сельским хозяйством (на орошение). Именно они являются основными потребителями воды на планете, причем чаще всего промышленность возвращает в окружающую среду отработанную, загрязненную воду. Предприятия пищевой промышленности расходуют очень много питьевой воды, а металлургия — технической воды, которая по ходу технологических процессов расходуется на охлаждение.

## Slide 8: Рекреационное и лечебно-оздоровительное значение воды
Рекреационное и лечебно-оздоровительное значение воды состоит в том, что в теплое время года люди охотно используют
поверхностные водоисточники в оздоровительных целях, отдыхая и закаливаясь во время купания в реках, озерах, прудах, а также в морях, а зимой — в искусственных бассейнах. Наличие водных объектов в населенных пунктах с этих позиций расценивается положительно.

## Slide 9: Эстетическое значение
Велико также и эстетическое значение водных объектов. Города, отличающиеся изобилием воды, считаются шедеврами градостроительства. Примерами могут служить Венеция и Санкт-Петербург.

## Slide 10: Питьевая вода
Питьевая вода-это вода пригодная к употреблению внутрь и отвечающая установленным нормам качества.
регламентируемым документами, которые называются Санитарными правилами и нормами (СанПиН):
• 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»;
• 2.1.4.1075-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

## Slide 11: Требования к качеству воды
питьевая вода должна:
быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношениях;
иметь определенную температуру и обладать освежающим действием;
иметь определенный постоянный химический состав, не содержать избытка солей, способных оказать вредное влияние на здоровье, быть свободной от ядовитых веществ и радиоактивных загрязнений;
обладать определенными органолептическими свойствами (быть прозрачной, бесцветной, без посторонних запахов и привкуса);
не содержать патогенных бактерий, яиц и личинок гельминтов.

## Slide 12: Органолептические свойства воды
Прозрачность-это важный показатель чистоты воды. Под прозрачностью воды понимается ее способность пропускать свет и делать видимыми предметы, находящиеся на определенной глубине. Прозрачность воды определяется количеством содержащихся в ней механических и химических примесей. Прозрачность питьевой воды должна быть не менее 30 см.

## Slide 13: Цвет и запах воды
Цвет. Питьевая вода должна быть бесцветной. Окраска воды, как и ее мутность, делает воду неприятной для питья. Совершенно бесцветная вода встречается редко, например в подземных водоносных слоях. В открытых водоемах вода обычно имеет тот или иной оттенок. Желтоватый оттенок чаще всего свидетельствует о наличии в воде солей железа или гуминовых веществ, образующихся в процессе гниения или разложения растительных остатков.
Запах. Чистая питьевая вода не должна иметь никакого запаха. Любой запах указывает на присутствие в воде либо продуктов биологического распада растительных или животных организмов, либо каких-либо химических соединений, посторонних для питьевой воды. Например, запах сероводорода указывает на возможное наличие в воде патогенных микроорганизмов..

## Slide 14: Вкус и температура
Вкус. Питьевая вода не должна иметь посторонних привкусов. Вкус воды зависит от ее минерального состава, температуры, концентрации растворенных в ней газов (кислорода и углекислого газа). Кипяченая вода менее вкусна вследствие потери газов и двууглекислых солей кальция и магния. Изменения вкуса воды или появление неприятного вкуса свидетельствуют о возможном наличии в ней органических веществ, продуктов распада различных органических веществ.
Температура. Наиболее благоприятной для питьевой воды счи­тается температура +7...+12°С. Такая вода эффективнее утоляет жажду, способствует охлаждению слизистой оболочки полости рта и пищевода и вызывает усиление деятельности слюнных желез.
Прием воды, имеющей температуру 5°С и ниже, приводит к подавлению желудочной секреции, нарушению пищеварения. Очень холодная вода может привести к местному переохлаждению носоглотки и простудным заболеваниям.

## Slide 15: Химический состав воды
В природе вода практически всегда содержит большее или меньшее количество растворенных в ней минеральных солей. Степень и минеральный состав воды определяются характером почвы или фунтов, прилегающих к водоносным слоям или поверхностным водоисточникам.
Количество минеральных солей, содержащихся в воде, выражается в мг/л.

## Slide 16: Органические вещества
Органические вещества. Из них самые важные — вещества животного происхождения, поскольку именно они могут содержать различные патогенные микробы. Косвенным гигиеническим показателем наличия или отсутствия этих веществ в воде служит окисляемость воды.

## Slide 17: Окисляемость воды
Окисляемость воды- это количество кислорода (мг), расходуемого на полное окисление органических веществ, содержащихся в 1 л воды (обозначается — мг/л). Чем меньше в воде органических веществ, тем меньше величина расхода кислорода на полное окисление содержащихся в 1 л воды органических веществ. Например, окисляемость чистых подземных вод, как правило, не бывает бо­лее 2—4 мг/л, речных — в пределах 7 мг/л.
Одним из показателей возможного присутствия в воде органических веществ служит количество растворенного в ней кислорода (мг). В чистых водоемах растворено 3 — 6 мг/л кислорода, а в загрязненных -намного меньше, вплоть до полного отсутствия.

## Slide 18: Жесткость воды
Жесткость воды- определяется содержанием в ней солей кальция и магния. Различают воду мягкую, умеренно жесткую и жесткую. Выделяют общую жесткость воды — жесткость сырой воды, устранимую жесткость, уменьшающуюся при кипячении или отстаивании, и неустранимую, не снижающуюся даже после кипячения воды.
В жесткой воде плохо развариваются овощи и мясо, потому что находящиеся в них белки образуют с кальцием и магнием нерастворимые соединения, не усваивающиеся в кишечнике человека.

## Slide 19: Соли железа и фтор
Соли железа. Вода, содержащая железо, безвредна, но в избыточных количествах оно придает ей горьковатый металлический вкус и желтую или желто-бурую окраску, снижая прозрачность. В питьевой воде допускается до 0,5 мг/л железа (в открытых водоемах) и 1,0 мг/л (в подземных источниках).
Фтор, содержащийся в питьевой воде, оказывает значительное влияние на состояние зубов. При повышенной концентрации возникает флюороз (появление темных пятен на эмали), ведущий к разрушению. В воде должно находиться не более 1,5 мг/л фтора. Оптимальное значение 0,7-1,0 мг/л.

## Slide 20: Методы улучшения качества воды

## Slide 21
Для улучшения качества воды применяются следующие методы:
1) очистка — удаление взвешенных частиц;
2) обеззараживание — уничтожение микроорганизмов;
3) специальные методы улучшения
органолептических свойств воды, умягчение, удаление некоторых химических веществ, фторирование и др.

## Slide 22
Очистка воды
Очистка является важным этапом в общем
комплексе методов улучшения качества воды, так как улучшает ее физические и органолептические свойства.
В процессе удаления из воды взвешенных
частиц удаляется и значительная часть микроорганизмов, в результате чего полная очистка воды позволяет легче и экономичнее осуществлять обеззараживание.
Очистка осуществляется механическим
(отстаивание), физическим (фильтрование) и химическим (коагуляция) методами.

## Slide 23
Отстаивание- процесс осветления и частичного обесцвечивания воды, осуществляемый в специальных сооружениях- отстойниках. и Фильтрация — процесс более полного
освобождения воды от взвешенных частиц, заключающийся в том, что воду пропускают через фильтрующий мелкопористый материал, чаще всего через песок с определенным размером частиц.

## Slide 24
Коагуляция представляет собой
химический метод очистки воды. За счет этого процесса вода становится прозрачной, улучшается показатель цветности.
В качестве коагулянта в настоящее
время наиболее широко применяется сульфат алюминия, образующий с бикарбонатами воды крупные хлопья гидроксида алюминия.

## Slide 25
Обеззараживание- уничтожение
микроорганизмов является последним завершающим этапом обработки воды, обеспечивающим ее эпидемиологическую безопасность. Для обеззараживания воды
применяются химические (реагентные) и физические (безреагентные) методы. В лабораторных условиях для небольших объемов воды может быть использован
механический метод.

## Slide 26: Специальные способы улучшения качества воды

## Slide 27
Дезодорация — удаление посторонних запахов и привкусов. Необходимость проведения такой обработки обусловливается наличием в воде запахов, связанных с жизнедеятельностью микроорганизмов, грибов, водорослей, продуктов распада и разложения органических веществ. С этой целью применяются такие методы, как озонирование, углевание, хлорирование, обработка воды перманганатом калия, перекисью водорода, фторирование через сорбционные фильтры, аэрация.
Дегазация воды — удаление из нее растворенных дурно пахнущих газов. Для этого применяется аэрация, т. е. разбрызгивание воды на мелкие капли в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, в результате чего происходит выделение газов.

## Slide 28
Умягчение воды — полное или частичное удаление из нее катионов кальция и магния. Умягчение проводится специальными реагентами или при помощи ионообменного и термического методов.
Опреснение (обессоливание) воды чаще
производится при подготовке ее к промышленному использованию. Частичное опреснение воды осуществляется для снижения содержания в ней солей до тех величин, при которых воду можно использовать для питья (ниже 1000 мг/л). Опреснение достигается дистилляцией воды, которая производится в различных опреснителях (вакуумные, многоступенчатые, гелиотермические), ионитовых установках, а также электрохимическим способом и методом вымораживания.

## Slide 29
Обезжелезивание
— удаление из воды железа производится аэрацией с последующим отстаиванием, коагулированием, известкованием, катионированием. В настоящее время разработан метод фильтрования воды через песчаные фильтры.
Обесфторивание — освобождение природных вод от избыточного количества фтора. С этой целью применяют метод осаждения, основанный на сорбции фтора осадком гидроокиси алюминия и других адсорбентов.
***При недостатке в воде фтора ее фторируют. В
случае загрязнения воды радиоактивными веществами ее подвергают дезактивации, т. е.
удалению радиоактивных веществ.

## Slide 30: Заключение

## Slide 31: Спасибо за внимание!