## Slide 1: ЛЕКЦИЯ 6. Способы получения, преобразования и использования энергии.
Лектор: профессор В . Н . Гавриленко

## Slide 2: 1.1.Энергия.Виды энергии.
Энергия — единая мера различных форм движения и взаимодействия материи, мера перехода движения материи из одних форм в другие.
Виды энергии
• кинетическая;
• потенциальная;
• электромагнитная;
• гравитационная ;
• ядерная энергия (атомная энергия) ;
• внутренняя энергия тела.

## Slide 3: 1.3. Динамика потребление энергии и развитие человечеством
Рис. 1.2. Динамика потребления энергии и развития человеческой цивилизации

## Slide 4: 1.4. Применения энергии в жизни
• энергия питания. Она дороже других видов энергии: пшеница в перерасчете на Дж гораздо дороже, чем уголь. Питание дает тепло для поддержания температуры тела, энергию для его движения, для осуществления умственного и физического труда;
• энергия в виде тепла для обогрева домов и приготовления пищи. Она дает возможность жить в различных климатических условиях и разнообразить пищевой рацион человека;
• энергия для обеспечения функционирования общественного производства( энергетика).

## Slide 5: 2.1.Энеретика
Энергетика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.
Цель - обеспечение производства энергии путём преобразования первичной, природной энергии во вторичную, например в электрическую или тепловую энергию.

## Slide 6: 2.2.Энеретика и ее роль в жизни общества
Энергосистема - компонента инфраструктуры общества:
• промышленно развитые страны -расходуют 4/5 энергоносителей на 1/4 населения планеты;
• страны третьего мира - 1/5 мирового потребления энергии на 3/4 населения Земли.
Приоритеты энергетической политики
• Энергосбережение.
• Энергоэффективность.
• Экологическая безопасность.

## Slide 7: 1.5. Понятие энергосистемы
совокупность энергетических ресурсов, всех видов, методов и средств их получения, преобразования, распределения и использования, обеспечивающих снабжение потребителей всеми видами энергии.
В энергосистему входят:
электроэнергетическая система;
система нефте- и газоснабжения;
система угольной промышленности;
ядерная энергетика;
нетрадиционнаяэнергетика.

## Slide 8: 2.4.Стадии энергетического производства
1. Получение и концентрация энергетических ресурсов: добыча и обогащение топлива, концентрация напора воды с помощью гидротехнических сооружений и т.д.;
2. Передача энергетических ресурсов, перевозки по суше и воде или перекачкой по трубопроводам воды, нефти, газа и т.д.;
3. Преобразование первичной энергии во вторичную, имеющую наиболее удобную для распределения и потребления в данных условиях форму (обычно в электрическую и тепловую энергию);
4. Передача и распределение преобразованной энергии;
5. Потребление энергии, осуществляемое как в той форме, в которой она доставлена потребителю, так и в преобразованной форме.

## Slide 9: 2.2. Энергетические ресурсы
Энергетические ресурсы – материальные объекты, в которых сосредоточена энергия, пригодная для практического применения человека.
Классификация энергоресурсов:
участвующие в постоянном обороте и потоке энергии (солнечная, космическая энергия и т.д.),
депонированные энергетические ресурсы (нефть, газ, уголь и т.д.),
искусственно активированные источники энергии (атомная и термоядерная энергии).

## Slide 10: 2.3. Основные энергоресурсы
Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) – совокупность всех природных и преобразованных видов топлива и энергии, используемых в народном хозяйстве.
Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР) –энергетический потенциал продукции, отходов, побочных и промежуточных продуктов, образующихся в технологических агрегатах (установках), которые не могут быть использованы в самом агрегате, но могут частично или полностью использоваться для энергоснабжения других потребителей.

## Slide 11: 2.4.Условное топливо
• За условное принято такое топливо, при сгорании 1 кг которого выделяется 29,3 *106 Дж, или 7000 ккал энергии.
• В качестве единицы измерения в государствах СНГ принята 1 тонна условного топлива (т.у.т.).
• За рубежом применяется идентичная по сути и функциональному назначению единица измерения – тонна условного топлива в нефтяном эквиваленте или проще тонна нефтяного эквивалента (т.н.э.),1 т.н.э.=41,86*106 Дж.

## Slide 12: 2.4. Классификация ВЭР
5
Тепловые ВЭР– физическое тепло отходящих газов, основной и побочной продукции, тепло золы и шлаков, горячей воды и пара, отработавших в технологических установках, тепло рабочих тел систем охлаждения технологических установок.
Горючие ВЭР – горючие газы , отходы производств (щепа, опилки, обрезки, стружки), горючие элементы конструкций зданий и сооружений, демонтированных из-за непригодности для дальнейшего использования , щелок целлюлозно-бумажного производства и другие твердые и жидкие топливные отходы.
ВЭР избыточного давления- потенциальная энергия газов, воды, пара, покидающих установку с повышенным давлением, которая может быть еще использована перед выбросом в атмосферу, водоемы, емкости или другие приемники.

## Slide 13: 2.7.Виды энергетических ресурсов.
• Валовой (теоретический) ресурс - суммарная энергия, заключенная в данном виде энергоресурса.
• Технический ресурс – энергия, которая может быть получена из данного вида энергоресурса при существующем развитии науки и техники. Он составляет от доли процента до десятка процентов от валового, но постоянно увеличивается по мере усовершенствования энергетического оборудования и освоения новых технологий.
• Экономический ресурс – энергия, получение которой из данного вида ресурса экономически выгодно при существующем соотношении цен на оборудование, материалы и рабочую силу. Он составляет некоторую долю от технического и тоже увеличивается по мере развития энергетики.

## Slide 14: 3.1.Торф.
Геологические запасы торфа- 4 млрд. т. Основные запасы залегают в месторождениях, используемых сельским хозяйством (1,7 млрд. т, или 39 % оставшихся запасов) или отнесенных к природоохранным объектам (1,6 млрд. т, или 37 %).
Ресурсы торфа, отнесенные в разрабатываемый фонд, оцениваются в 250 млн. т, что составляет 5,5 % оставшихся запасов (извлекаемые оцениваются в 100 – 130 млн. т.).
Запас торфа значителен ,но без пересмотра направлений использования имеющихся ресурсов использование торфа для энергетических целей нереально.
Основным потребителем торфяных брикетов является население. Учитывая имеющиеся ресурсы торфа и то, что брикеты относительно дешевый вид топлива, можно говорить о целесообразности поддержания их производства на достигнутом уровне.

## Slide 15: 3.2. Бурые угли
Разведанные запасы(Житковичское, Бриневское , Тонежское) с 151,6 млн. т.
Подготовлены для промышленного освоения две залежи с объемом 46,6 млн.т.
Угли низкокалорийные – низшая теплота сгорания рабочего топлива 1500 – 1700 ккал/кг, влажность – 56… 60 %, средняя зольность – 17… 23 %, пригодны для использования как коммунально-бытовое топливо после брикетирования совместно с торфом.
Разработка угольных месторождений возможна открытым способом, однако в ближайшей перспективе не рекомендована республиканской экологической комиссией, поскольку в результате вынужденного резкого снижения грунтовых вод возможный экологический ущерб из-за гибели лесных угодий, рыбных прудов, снижения урожайности сельхозугодий, запыленности территорий значительно превысит получаемые выгоды.

## Slide 16: 3.3. Горючие сланцы
Залежи горючих сланцев в Беларуси находятся на юге республики (Туровское и Любанское месторождения).
Прогнозные запасы составляют 11 млрд. т, в т. ч. промышленные на глубине 300 м – 3,6 млрд. т, что соответствует 792 млн. т у. т.
По своим качественным показателям белорусские горючие сланцы не являются эффективным топливом из-за высокой их зольности и низкой теплоты сгорания.

## Slide 17: 3.4. Жидкие виды топлива, получаемые путем переработки нефти.
За счет энергоресурсов, расположенных на территории республики (нефть, попутный газ, торф, дрова, гидроэнергия), обеспеченность ими составляет не более 15,1 %, что соответствует 5,2 млн. т. у. т.
Основная часть нефти (96 %) добывается (в последнее время более 1,8 млн. т в год) из активных остаточных запасов, которые составляют 26 млн. т (41 %). Обеспеченность активными запасами составляет 15 лет, а вместе с трудноизвлекаемыми (низкопроницаемые коллекторы, обводненность более 80 % и высокая вязкость) – 31 год.
Прогнозируемые объемы годовой добычи нефти в млн. т составят к 2020 году – 1,08 млн.т..

## Slide 18: 3.5. Основные причины неэффективного использования энергоресурсов в РБ
• отсутствуют действенные механизмы обеспечения рационального использования и экономного расходования ТЭР;
• предприятия работают с низкой производительностью труда, установленные на предприятиях двигатели и прочее электрооборудование имеют чрезмерный запас мощности, в связи с экономическим кризисом обострилась проблема технического ремонта и обслуживания электрооборудования;
• нет собственного развитого промышленного производства энергосберегающего оборудования, отсутствуют профильные специальности в вузах;
• отсутствует психологическая настроенность и желание людей (бытовых потребителей) экономно расходовать энергоресурсы.

## Slide 19: 4.2. Традиционные способы получения тепловой и электрической энергии.
традиционная энергетика- основа использование органического ,ядерного топлива и энергии воды.
традиционную энергетику главным образом разделяют на электроэнергетику и теплоэнергетику.
Наиболее удобный вид энергии – электрическая, преобразование первичной энергии в электрическую производится на электростанциях: ТЭС, ГЭС, АЭС.

## Slide 20: 4.3. Источники первичной энергии в традиционной энергетике
• химическая энергия органического топлива (ТЭС);
• энергия водного потока (ГЭС);
• энергия управляемой цепной ядерной реакции (АЭС).

## Slide 21: 4.13.Экономическое сравнение электростанций разного типа
Тип электростанции | Затраты на строительство, USD/кВт | Стоимость энергии, цент/кВт·ч
ТЭС на угле АЭС ГЭС ВЭС Приливные (ПЭС) Волновые Солнечные (СЭС) | 1000 – 1400 2000 – 3500 1000 – 2500 300 – 1000 1000 – 3500 От 13000 От 14000 | 5,2 – 6,3 3,6 – 4,5 2,1 – 6 4,7 – 7,2 5 – 9 от 15 от 20

## Slide 22: 4.4.Нетрадиционная (альтернативная) энергетика.
Источники первичной энергии:
• источники локального значения, например ветряные, геотермальные;
• источники находящиеся в стадии освоения, например топливные элементы;
• источники, которые могут найти применение в перспективе, например термоядерная энергетика.
Характерные черты нетрадиционной энергетики:
• экологическая чистота,
• чрезвычайно большие затраты на капитальное строительство ;
• малая единичная мощность.

## Slide 23: 4.5.Направления нетрадиционной энергетики:
• Малые гидроэлектростанции
• Ветровая энергетика
• Геотермальная энергетика
• Солнечная энергетика
• Биоэнергетика
• Установки на топливных элементах
• Водородная энергетика
• Термоядерная энергетика.

## Slide 24: 4.7. Основные направления развития малой гидроэнергетики в РБ
• восстановление ранее существовавших малых гидроэлектростанций на существующих водохранилищах путем капитального ремонта и частичной замены оборудования;
• - сооружение новых малых ГЭС на водохранилищах неэнергетического назначения без затопления;
• - сооружение малых ГЭС на промышленных водосборах;
• - сооружение бесплатинных (русловых) ГЭС на реках со значительными расходами воды.

## Slide 25: 4.8.Ветроэнергетика.
• Ветровая энергетика – получение механической энергии от ветра с преобразованием ее в электрическую. Энергию ветра можно успешно использовать при скорости ветра 5 и более м/с. Недостатком является шум.
• Ориентиром в определении технического потенциала РБ могут служить официальные оценки возможной доли ветроэнергетики в сложившейся структуре электропотребления таких стран, как Великобритания и Германия. Доля ветроэнергетики в этих странах оценена в 20%.

## Slide 26: 4.9. Гелиоэнергетика
• Имеется несколько технологий солнечной энергетики. Фотоэлектрогенераторы для прямого преобразования энергии излучения Солнца, собранные из большого числа последовательно и параллельно соединенных элементов, получили название солнечных батарей.
• Главной причиной, сдерживающей использование солнечных батарей, является их высокая стоимость. Нынешняя стоимость солнечной электроэнергии в 6 раз дороже энергии, полученной традиционным путем сжигания топлива.
• С начала 90-х гг. темпы роста гелиоэнергетики составляют 6% в год, в то время как мировое потребление нефти растет на 1,5% в год.

## Slide 27: 4.7. Биоэнергетика
• основана на использовании биотоплива
( растительные отходы, водоросли, быстрорастущие деревья) и получении биогаза.
• Биогаз – смесь горючих газов (метан – 55-65% , углекислый газ – 35-45% , примеси азота, водорода, кислорода и сероводорода), образующаяся в процессе биологического разложения биомассы или органических бытовых расходов.
• Биомасса – наиболее дешевая и крупномасштабная форма аккумулирования возобновляемой энергии, любые материалы биологического происхождения, продукты жизнедеятельности и отходы органического происхождения

## Slide 28: 4.10.Источники биомассы
1. Продукты естественной вегетации (древесина, древесные отходы, торф, листья и т.п.).
2. Отходы жизнедеятельности людей, включая производственную деятельность (твердые бытовые отходы, отходы промышленного производства и др.).
3. Отходы сельскохозяйственного производства (навоз, куриный помет, стебли, ботва и т.д.).
4. Специально выращиваемые высокоурожайные агрокультуры и растения.

## Slide 29: 4.11.Переработка биомассы в топливо
• биоконверсия -разложение органических веществ без доступа воздуха специальными видами бактерий с образованием газообразного топлива (биогаза) и/или жидкого топлива (этанола, бутанола и т.д.).
• термохимическая конверсия (пиролиз, газификация, синтез) твердых органических веществ (дерева, торфа, угля) в «синтез-газ», метанол, искусственный бензин, древесный уголь.
• сжигание отходов в котлах и печах специальных конструкций (прессованные брикеты из бумаги, картона, древесины, полимеров по теплотворной способности сравнимы с бурым углем).

## Slide 30: 4.12.Другие виды нетрадиционной энергетики
• Геотермальная энергетика – получение энергии от внутреннего тепла Земли. Недостаток – токсичность термальных вод и химическая агрессивность жидкостей и газов.
• Космическая энергетика – получение солнечной энергии на специальных геостационарных спутниках Земли, солнечная энергия трансформируется в электрическую и в виде электромагнитного луча сверхвысокой частоты передается на приемные станции на Земле, где преобразуется в электрическую энергию.
• Морская энергетика - энергия приливов и отливов , морских течений и разности температур в различных слоях морской воды. Пока морская энергетика малорентабельна из-за разрушающего воздействия на оборудование морской воды. Приливная энергетика рентабельна па побережьях морей с исключительно высокими приливами.

## Slide 31: 4.12.Другие виды нетрадиционной энергетики
• Низкотемпературная энергетика – получение энергии с использованием низкотемпературного тепла Земли, воды и воздуха, вернее разности в температурах их различных слоев.
•«Холодная» энергетика – способы получения энергоносителей путем физико-химических процессов, идущих при низких температурах и сходных с происходящими в растениях.
• Термоядерная реакция - управляемая термоядерная реакция синтеза ядер тяжелого водорода с образованием гелия.

## Slide 32: 5.21.Критерии энергетической безопасности.
• если энергетика страны основывается на импорте топлива, то закупки не должны осуществляться в одной стране.
• доля каждого вида топлива имеет свою предельную величину, энергетика не должна развиваться только на одном виде топлива.