## Slide 1: Лекция 5.Региональные экологические проблемы РБ. Лектор: профессор В.Н. Гавриленко

## Slide 2: 1.1.Основные региональные проблемы республики Беларусь
1. загрязнение более 1/5 территории радионуклидами, что не только резко ограничило ее природно-ресурсный потенциал (загрязнено более 22% сельскохозяйственных и 21% лесных угодий), но и потребовало огромных затрат на снижение радиационной опасности;
2. превышение нормативного уровня загрязнения воздушного бассейна в городах с высоким уровнем концентрации производств и большим парком автотранспорта;
3. трансформация водосборных бассейнов и водного режима речной сети в результате к осушения заболоченных земель, исчезновение множества малых рек и ручьев;
4. увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики на фоне сокращения общего объема сбрасываемых в них стоков, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов;

## Slide 3: 1.2.Основные региональные проблемы республики Беларусь
5. загрязнение промышленными, коммунальными и поверхностными сточными водами акваторий уникальных водных объектов ;
6. техногенная деградация ландшафтов(эрозия почв антропогенного происхождения, усыхание и вырубка лесов, осушение болот);
7. неблагополучная экологическая ситуация в сельской местности (отходы крупных животноводческих комплексов, чрезмерная химизация сельского хозяйства, использование тяжеловесной сельскохозяйственной техники, изъятие плодородных земель для несельскохозяйственных целей).

## Slide 5: 1.3.Основные загрязняющие вещества атмосферы
диоксид серы(SO2), оксиды азота(NO и NO2), оксид углерода(CO), газообразные углеводороды(HC), а также сероводород(H2S), сероуглерод(CS2), аммиак(NH3), галогеносодержащие газы.
Источники образования загрязнений:
сжигание горючих материалов;
промышленные производственные процессы;
природные источники.

## Slide 6: 1.4.Состав выбросов в атмосферу
оксид углерода – 54,7 %;
диоксид серы – 10,7 %;
оксиды азота – 10,3 % ;
углеводороды – 18,4 %.
Большая часть выброшенных в атмосферу оксида углерода (88,3 %) и оксидов азота (62,7 %) обусловлены автотранспортом в том числе выбросы высокотоксичного бенз(а)пирена – около 0,75 т/год.

## Slide 7: 1.5.Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА)
рассчитывается по пяти наиболее вредным веществам (пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота , формальдегид) с учетом их класса опасности, стандарта качества и средних уровней загрязнения воздуха.
ИЗА <5, низкий уровень загрязнения, ИЗА от 5 до 6 - повышенный, высоким при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким при ИЗА > 14.
Могилев (ИЗА 8,8–10), Мозырь (7,8–8,6), Бобруйск (6,3–7,7), Гомель (4,5–7,1), Витебск (5,8–8,3).

## Slide 8: 1.6.Меры по улучшению качества атмосферного воздуха
•внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий ;
•внедрение высокоэффективных методов и оборудования для очистки химических выбросов с их утилизацией ;
• сокращение выбросов оксидов азота и соединений серы за счет увеличения доли природного газа в топливном балансе и совершенствования технологических процессов;
•перевод автотранспорта на сжатый и сжиженный газ (до 20 % автопарка), внедрение специальных нейтрализаторов для отработавших газов и фильтров для сажи, создание диагностических постов и пунктов контроля технического состояния автомобилей;
•рациональное использование и сохранение природных поглотителей и накопителей парниковых газов, в первую очередь лесов и болот.

## Slide 9: 2.1. Критерии качества воды
1. экологический критерий (условия нормального функционирования водной системы);
2. экономический критерий (рентабельность использования воды водного объекта);
3. гигиенический критерий (токсикологическая, эпидемиологическая, радиоактивная безопасность воды и наличие благоприятных свойств для здоровья людей).

## Slide 10: 2.2. Гигиенические критерии чистоты воды
1.Микробиологические показатели (безопасность воды в эпидемическом отношении, общее число бактерий и микроорганизмов в воде).
2.Токсикологические показатели ( безвредность химического состава, нормативы концентрации в воде органических и неорганических химических веществ).
3. Органолептические показатели (благоприятные по восприятию органами чувств свойства воды, концентрации химических веществ, влияющих на органолептические свойства воды, не должны превышать нормативов.
Стандартами предусмотрено определение радиационной безопасности воды (общая  - радиоактивность и общая  - радиоактивность) и других вредных химических веществ (хлор, озон, формальдегид и др.).

## Slide 11: 2.4.ИЗВ( индекс загрязнения воды).
Класс качества воды | Качество воды | Величина ИЗВ
1 | очень чистая | до 0,3
2 | чистая | от 0,3 до 1,0
3 | умеренно загрязненная | от 1,0 до 2,5
4 | загрязненная | от 2,5 до 4,0
5 | грязная | от 4,0 до 6,0
6 | очень грязная | от 6,0 до 10,0
7 | чрезвычайно грязная | более 10,0

## Slide 12: 2.5. Антропогенные нагрузки на водные объекты
большинство рек республики относится к категории умеренно загрязненных(ИЗВ 1,0 до 2,5);
. В категорию «загрязненные ИЗВ- от 2,5 до 4,0» попадают участки рек Свислочи ниже г.Минска, Днепра ниже гг.Могилева и Быхова, Узы ниже г.Гомеля, Мухавца ниже г.п.Жабинки ;
сильное загрязнение грунтовых и подземных вод происходит в районах промышленных центров, горнодобывающих предприятий, нефтехимических производств;
неудовлетворительным является и санитарно-техническое состояние самих водозаборов, где отсутствует необходимая санитарная защита, не соблюдается режим зон санитарной охраны водозаборов;
анализ данных радиоактивного мониторинга состояния природных вод свидетельствует о том, что концентрации радионуклидов в поверхностных водоемах республики не вызывают опасений.

## Slide 13: 3.1. Техногенная деградация ландшафтов
из 24,5 млн т ежегодных промышленных отходов утилизируется только 16,7%. Основная часть неиспользованных отходов удалена на полигоны (80,5%), остальные– вывезены на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО), оставлены на территориях предприятий, сожжены, слиты в канализацию, водоемы или вывезены в несанкционированные места.
общая площадь земель, занятых полигонами отходов, составляет 2950 га.
накоплено около 700 млн.т отходов, многие виды отходов по своим качествам и содержанию в них ценных компонентов являются потенциальным вторичным сырьем;
из-за промышленных отвалов и отходов ежегодно недобирается 8–10 % валовой сельскохозяйственной продукции;
накопление отходов производства и потребления ведет к нарушению равновесия природной среды и представляет реальную угрозу здоровью населения;

## Slide 14: 3.2. Нарушение экологического равновесия из-за крупномасштабных мелиоративных работ
1. мелиорация привела к сокращению суммарной площади болот Беларуси более чем на 40%, а ведь они являются мощным фактором регулирования объективных биосферных процессов;
2. произошла трансформация водосборных бассейнов и водного режима речной сети, изменение русел затронуло свыше 1,6 тыс. малых и средних рек, превращенных в каналы, протяженность мелиоративной сети оказалась на порядок выше суммарной длины рек и ручьев;
3.нарушен водный баланс больших территорий (Полесье), изменен водный режим отдельных бассейнов и водных объектов, понижен уровень грунтовых вод, высыхание колодцев в сельской местности и негативные изменения в экосистемах республики.

## Slide 15: 3.3. Интенсификация сельскохозяйственного производства
                • эродированные и эрозионно опасные земли составляют 41,5% площади пашни Беларуси;
• из-за неумеренного известкования кислых почв более 3% пахотных земель не пригодны для выращивания кальциефобных культур (картофель, лен, люпин);
• применение повышенных доз минеральных удобрений привело к избыточному накоплению биогенных элементов на 6% пахотных земель (недопустимо высокое содержание нитратов в сельскохозяйственных культурах, выращенных на этих землях);
• пестициды, накопленные в почве за долгие годы их чрезмерного применения и десятилетиями сохраняющиеся в природном круговороте веществ.

## Slide 16
4.1. СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 2010 г.
ЦЕЗИЙ – 137 (23% территории) 46,5*103 км2
СТРОНЦИЙ – 90 (10% территории) 21,1*103 км2
ИЗОТОПЫ ПЛУТОНИЯ (238, 239, 240)
(2% территории) 4,3*103 км2

## Slide 17
4.2.Ц Е З И Й
Cs – 137 - бета и гамма излучатель,
T1/2 – 30 лет
Диффузен (80% - мышцы)
Заболевания систем:
Кровообращения
Пищеварения
Сердечно – сосудистой
Эндокринной
Нервной
Раковые заболевания

## Slide 18: 4.4.Загрязнение территории изотопам цезия
Загрязнение носит неравномерный, "пятнистый" характер .
ЮЖНОЕ ПЯТНО - ближняя зона рядом с ЧАЭС . Уровни загрязнения почвы : МАКСИМАЛЬНОЕ - более 1000 Ки/км2, МИНИМАЛЬНОЕ - не ниже 5 Ки/км2.
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПЯТНО - южная и юго-западная часть Гомельской области, центральные части Брестской области. Уровни загрязнения – не выше 100 Ки/км2 .
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЯТНО- ряд населенных пунктов Гродненской и Минской областей- уровни загрязнения не выше 15 Ки/км2..
Максимальный уровень загрязнения почвы цезием-137 – 1600 Ки/км2.

## Slide 19
4.5.С Т Р О Н Ц И Й
Sr – 90 - бета излучатель, T1/2 – 29 лет
Остеотропен ( скелет)
Заболевания:
Снижение гемоглобина и эритроцитов
Лейкозы
Опухоли
Заболевания костей

## Slide 20: 4.6.Загрязнение территории Беларуси стронцием-90
Загрязнение территории республики стронцием-90 носит более локальный характер.
Уровни загрязнения почвы этим радионуклидом выше 0,15 Ки/км2 обнаружены на 10% территории республики.
Максимальные зафиксированные уровни стронция-90 - 48,6 Ки/км2 в Хойникском районе .
Наиболее высокая поверхностная активность стронция-90 в почве в дальней зоне обнаружена в Чериковском районе - 0,78 Ки/км2, в Ветковском районе - - 3,7 Ки/км2.

## Slide 21: 4.7. Загрязнение территории изотопами плутония
Загрязнение почвы изотопами плутония-238,-239,-240 с плотностью более 0,001 Ки/км2 наблюдается на 2% площади республики.
Эти территории преимущественно находятся в Гомельской и Могилевской областях.. Наиболее высокие уровни наблюдаются в Хойникском районе - более 0,3 Ки/км2.

## Slide 22: 4.8.Проблема америция-241
В результате бета-распада 241Pu на радиоактивно загрязненных территориях происходит образование радиотоксичного америция-241 .
Рост активности почв за счет 241Am будет продолжаться до 2060 г. В 2086 году( через 100 лет) активность почвы на загрязненных изотопами плутония территориях будет в 2,4 раза выше, чем в 1986 г.
Поэтому при учете вклада америция-241 в загрязнение почвы количество населенных пунктов, находящихся в зоне отчуждения будет возрастать.

## Slide 23
4.9.МИГРАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ
ВЕРТИКАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ:
Адгезия
Адсорбция
Дуффузия
Зависит от вида почв, режима почвоведения, химической природы изотопов.
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ:
Роза ветров
Деятельность человека
Производство сельхоз продукции
Заготовка леса
Миграция животных

## Slide 24
4.10.КАК РАДИОНУКЛИДЫ ПОПАДАЮТ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
ВНЕШНЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ – годовая эффективная эквивалентная доза – 2,4 мЗВ.
ВНУТРЕННЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ (инкорпорированные радионуклиды) зависит от радиоактивного загрязнения почвы, рациона питания, образа жизни.
В настоящее время основную опасность для жителей республики представляют радионуклиды, попадающие в организм человека с продуктами питания (пищевые цепочки).

## Slide 25
4.11.ОСОБЕННОСТИ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ИИ
Высокая локальная эффективность поглощенной энергии
Наличие скрытого (инкубационного) периода действия ИИ
Кумулятивный эффект (действие малых доз суммируется или накапливается)
Генетический эффект
Последствия зависят от условий облучения
Различная радиочувствительность органов и индивидуумов.

## Slide 26
4.12.ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Д О З А
Соматические
(Детерминированные)
эффекты
Соматико-
стохастические
эффекты
Генетические
эффекты
Острая
лучевая
болезнь
Доброкачественные и
злокачественные
опухоли, лейкозы
Непосредственные
болезни у потомства
облученных
Хроническая
лучевая
болезнь
Лучевые ожоги, катаракта, поражение отдельных критических органов

## Slide 27
4.13. ЗАЩИТА ОТ
ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
ВНЕШНЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ | Защита расстоянием
 | Защита экранами
 | Защита временем
ВНУТРЕННЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ | Защита временем
 | Защита медпрепаратами
 | Чистые продукты, оздоровительные процедуры, ЛЕЧЕНИЕ

## Slide 28
4.14.ХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ИИ
РАДИОПРОТЕКТОРЫ
АДСОРБЕНТЫ
АНТИОКСИДАНТЫ
АДАПТОГЕНЫ
УСКОРЕННОЕ ВЫВЕДЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ
КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАМЕЩЕНИЯ
НАСЫЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ, ВИТАМИНАМИ

## Slide 29: 4.15.факты о белорусской стороне Чернобыля
1. В категорию наиболее пострадавших попал 21 район: Пинский, Луниненцкий, Столинский, Лельчицкий, Ельский, Наровлянский, Калинковичский, Брагинский, Хойникский, Речицкий, Добрушский, Буда-Кошелевский, Ветковский, Кормянский, Рогочевский, Быховский, Чечерский, Краснопольский, Славгородский, Хотимский.
2. С момента аварии в опасной для здоровья людей зоне оказалось 3600 населенных пунктов, в том числе 27 городов с населением около 2,5 млн. человек . В чистые районы страны в организованном порядке было отселено почти 138 тысяч жителей из 470 населенных пунктов. Около 200 тысяч человек выехали на новые места проживания самостоятельно.

## Slide 30: 4.15.факты о белорусской стороне Чернобыля
3. В 1992 год в Беларуси насчитывалось 3513 загрязненных радиацией населенных пунктов, в которых проживало около 1,8 млн. человек. К 2015 году их количество сократилось до 2193, а проживающего в них населения — на 700 тысяч человек.
В наши дни в зоне радиоактивного загрязнения цезием-137 плотностью от 1 до 15 кюри на кв. км живут 1 миллион 142 тысячи белорусов, в том числе 260 тысяч детей (каждый восьмой белорус.)В зоне последующего отселения (от 15 до 40 Ки/км2) по приблизительным данным живут около 1800 человек.

## Slide 31: 4.15.факты о белорусской стороне Чернобыля
4. По данным РНИУП «Институт радиологии» состояние здоровья пострадавшего населения Беларуси оценивается на основе анализа результатов специальной диспансеризации, которой охвачено более 1,5 млн человек, пострадавших от чернобыльской катастрофы.
Карты выпадений йода-131 и число случаев рака щитовидной железы, зарегистрированных по стране, свидетельствуют, что «йодному удару» подверглось практически все население Беларуси.
Каждый третий белорус страдает той или иной патологией щитовидной железы.

## Slide 32: 4.15.факты о белорусской стороне Чернобыля
5. Полное преодоление последствий Чернобыля — удел будущих поколений: полураспада цезия-137 составляет 30 лет, стронция-90 — 29 лет, америция-241 — 432 года, плутония-239 — 24 тысячи лет.
Сегодня радиоэкологическая ситуация в Беларуси выглядит следующим образом: цезием-137 загрязнено около 20% всей территории — преимущественно в Гомельской, Могилевской и Брестской областях; стронцием-90 — около 10% (Гомельская и Могилевская области); изотопами трансурановых элементов до 2% (Гомельская и Могилевская области).

## Slide 33: 4.15.факты о белорусской стороне Чернобыля
6. В результате бета-распада плутония-241 на загрязненных территориях происходит образование америция-241 (241Am) в количествах, сравнимых с количеством основных источников. 241Am обладает высокой радиотоксичностью. Со временем он становится активней.
По расчетам ученых, рост активности почв, загрязненных трансурановыми изотопами, за счет 241Am будет продолжаться до 2060-го. Через 100 лет после аварии на ЧАЭС общая активность почвы на загрязненных территориях Беларуси будет в 2,4 раза выше, чем в начальный послеаварийный период. Снижение альфа-активности почвы от 241Am до уровня 3,7 кБк/м2 ожидается после 2400 года.

## Slide 34: 4.15.факты о белорусской стороне Чернобыля
7. На загрязненной территории было ликвидировано 54 колхоза и совхоза, закрыто 9 перерабатывающих заводов агропромышленного комплекса, 264 тыс. га были исключены из сельскохозяйственного оборота. Из них удалось реабилитировать только около 15 тыс. га земель.
Ежегодные потери лесного хозяйства в наше время превышают 2 млн. кубических метров древесных ресурсов.
8. В результате катастрофы до 70% радионуклидов, выброшенных в атмосферу взрывом, выпало на Беларусь. Это привело к заражению 23% территории страны радионуклидами с плотностью больше за 1 Kи/км по цезию-137.Сравним: в Украине заражено 4,8% территории, в России — 0,5%.

## Slide 35: 4.15.факты о белорусской стороне Чернобыля
9. В 1988 году в зоне отчуждения (Брагинский Хойникскский и Наровлянский районы) создан Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.На территории заповедника находятся 96 покинутых населенных пунктов, где до аварии проживало более 22 тысяч жителей.
10. Оценка приблизительного суммарного ущерба в расчете на 30-летний период преодоления последствий катастрофы - $ 235 млрд. Беларуси пришлось затратить на последствия Чернобыля около $ 250 млрд — от пяти до семи бюджетов страны ушло впустую. Да, действительно, надо было поддерживать людей, переселять, строить заново, но всего этого можно было не делать [не будь чернобыльской аварии], оставить деньги Беларуси, и жизнь была бы другая.