## Slide 1
Лектор: профессор В.Н. Гавриленко
Лекция 8. Обеспечение защиты работников от опасных и вредных производственных факторов

## Slide 2: 1.1 Цели раздела БЖЧ «Охрана труда».
• Охрана труда - система законодательных, социально-экономических, технических, санитарно-гигиенических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда.
• Цель охраны труда – обеспечение минимальной вероятности поражения или заболевания работающего с одновременным обеспечением комфорта при максимальной производительности труда.

## Slide 3: 1.2.Содержание раздела «Охрана труда».
• 1. Производственная санитария – система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных факторов .
• 2. Техника безопасности – система организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов .
• 3. Пожарная безопасность – состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей опасных факторов и обеспечивается защита материальных ценностей.

## Slide 4: 1.5. Надзор и контроль за состоянием охраны труда на предприятиях
1.государственный надзор и контроль (прокуратура, инспекции, управления);
2. ведомственный контроль в организациях (органы госуправле­ния в отношении подчиненных им организа­ций);
3. общественный контроль (профсоюзы );
4. контроль, осуществляемый службой охраны труда предприятия;
5. административно-общественный контроль
( админист­рация совместно с профкомом).

## Slide 5: 1.6.Виды ответственности юридических и физических лиц, виновных в нарушении законодательства о труде
1. Дисциплинарная ответственность– замечание, выговор, увольнение.
2. Административная ответственность - штраф на долж­ностных лиц, виновных в наруше­нии законодательства о труде и охране труда:
на нанимателей – до 300 базовых величин за гибель одного работника, до 400 базовых величин за гибель двух и более работников в течение календарного года;
на должностное лицо – от 20 до 50 базовых величин.
3. Уголовная ответственность за нарушение правил по охране труда повлекшее смерть двух и более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лише­нием права занимать определенные должности .
4. Материальная ответственность - вычеты из заработной платы за порчу спецодежды, специ­альной обуви, средств индивидуальной и коллективной защиты .

## Slide 6: 1.7. Основные принципы государственной политики в области охраны труда
• приоритет жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности;
• обеспечение гарантий права работников на охрану труда;
• установление обязанностей всех субъектов правовых отношений в области охраны труда, полной ответственности нанимателей за обеспечение здоровых и безопасных условий труда;
• совершенствование правовых отношений и управления в этой сфере, включая внедрение экономического механизма обеспечения охраны труда.

## Slide 7: 2.1. Производственные факторы
• ОПФ – производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья либо к смерти .
• ВПФ –производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности .
Производственные факторы :
физические,
химические,
биологические,
психофизиологические.

## Slide 8: 2.2. Физические ОПФ и ВПФ
• движение машин и механизмов, подвижных частей производственного оборудования ;
• повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
• повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
• повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;
• повышенные или пониженные значения относительной влажности, скорости движения и ионизации воздуха;
• повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;
• повышенные уровни статического электричества и электромагнитных излучений;
• отсутствие или недостаток естественного света.

## Slide 9: 2.3. Химические(АХОВ) ОПФ и ВПФ
• по характеру воздействия на организм человека: токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие на репродуктивную функцию;
• по пути проникновения в организм человека: через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистую оболочку.

## Slide 10: 2.4. Биологические ОПФ и ВПФ
присутствие на рабочем месте патогенных микроорганизмов :
• бактерии;
• вирусы;
• риккетсии;
• грибки;
• продукты их жизнедеятельности (токсины).

## Slide 11: 2.5. Психофизиологические ОПФ и ВПФ
1. Физические перегрузки:
статические (работа стоя, нагрузки на мышечную группу и скелет);
динамические (работа, связанная с ходьбой и перемещением тяжестей до 10 кг);
2. Нервно-психические перегрузки:
умственное перенапряжение;
перенапряжение анализаторов (зрительных или слуховых);
монотонность труда (однообразные операции в течение рабочего дня);
эмоциональные перегрузки.

## Slide 12: 2.6.Условия труда на производстве
Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, воздействующих на работоспособность и здоровье рабо­тающих.
Безопасные условия труда – условия труда, при которых исключено воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов, либо уровни их воз­действия не превышают установленных нормативов .
Несчастный случай на производстве – случай воздействия на работаю­щего ОПФ при выполнении работающим трудовых обязательств или за­даний руководителя работ

## Slide 13: 2.7.Производственные травмы
Травма– нарушение анатомической целостности или физиологических функций ор­гана или ткани человека, вызванное внезапным внешним воздействием:
1) механические – ушибы, порезы, уколы, растяжения, переломы, сотрясения мозга;
2) тепловые – ожоги, обморожения, тепловые удары;
3) химические – ожоги щелочами или кислотами, отравления, удушья;
4) электрические – токовые или дуговые ожоги, металлизация кожи.
5) комбинированные (одновременное проявление вариантов травм 1 – 4).

## Slide 14: 2.8.Профессиональные заболевания
Профессиональное заболевание острое или хроническое заболевание ра­ботающего, являющееся результатом воздействия ВПФ.
Острое профессиональное заболевание (отравление) заболевание, в ре­зультате воздействия ВПФ в процессе трудо­вой деятельности в течение не более трёх рабочих смен (дней).
Хроническое профессиональное заболевание (отравление) заболевание, являющееся результатом длительного воздействия на работающего ВПФ, повлекшего временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.

## Slide 15: 2.9.Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний
1) организационные – неправильная организация и проведение различного вида работ, отсутствие или некачественное проведение инструктажей по охране труда, отсутствие спецодежды, нарушение трудовой или технологической дисциплины и др.;
2) технические – эксплуатация неисправного оборудования, отсутствие или не проведение технических осмотров, отсутствие средств защиты;
3) санитарно-гигиенические – несоответствие уровней параметров микроклимата помещений, уровней освещенности, шума и вибрации, ИИ и ЭМИ, запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны требованиям санитарных и строительных правил и норм, стандартам безопасности труда;

## Slide 16: 2.10.Основные причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний
4) психофизиологические – умственное или физическое перенапряжение, перенапряжение зрительных или слуховых анализаторов, монотонность труда, малоподвижность тела в пространстве;
5) экономические – недостаточность или отсутствие финансирования нанимателями мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
6) субъективные – нарушение правил охраны труда самими работниками при выполнении производственных заданий.

## Slide 17: 2.12. Мероприятия предупреждению причин несчастных случаев и профессиональных забо­леваний
организационные – контроль соблюдения работниками технологической дисциплины, организация и проведение инструктажей по охране труда, выделение нанимателями финансовых средств на улучшение ус­ловий и охраны труда, обеспечения работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты ;
технические – контроль нанимателями исправности оборудования, свое­временное проведение технических осмотров и планово-предупредительных ремон­тов, внедрение новых технологий и оборудования;
санитарно-гигиенические – контроль нанимателями уровней ОПФ и ВПФ, внедрение на производстве новейших методов и средств обеспечения благоприятных условий труда ;

## Slide 18: 2.13. Мероприятия предупреждению причин несчастных случаев и профессиональных забо­леваний
психофизиологические – рациональное чередование режима труда и отдыха для сни­жения монотонности труда, использование производственной гимнастики, смена ха­рактера труда, профессиональный отбор;
лечебно-профилактические – проведение обязательных медосмот­ров работников, обеспечение рабочих мест аптечками, санаторно-курортное ле­чение;
реабилитационные – организация нанимателями спортивных соревнований, посеще­ний работниками спортзалов, бассейнов и др.

## Slide 19: 3.1.Гигиена труда
Профилактическая наука, изучающая влияние на организм человека:
трудовых процессов ;
окружающей среды;
разрабатывающая нормативы и мероприятия для обеспечения благоприятных условий труда;
предупреждающая профессиональные заболевания.

## Slide 20: 3.3. Классификация условий труда
Оптимальные условия труда (1 класс) – условия, при которых сохраняется здоровье работающих и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности.
Допустимые условия труда (2 класс) - уровни факторов среды и трудового процесса не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу следующей смены, не оказывают неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и их потомство.

## Slide 21: 3.4.Классификация условий труда
Вредные условия труда (3 класс) - наличие ВПФ , превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное действие на организм работающего и/или его потомство.
Опасные условия труда (4 класс) – такие уровни вредных факторов, воздействие которых приводит к развитию профессиональных болезней (с потерей профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту хронических патологий, включая высокие уровни заболеваемости с утратой трудоспособности.

## Slide 22: 3.5. Производственная санитария
сани­тарно-технические и гигиенические мероприятия и средства для улучшения условий труда работающих и обеспечения необходимых условий жизнедея­тельности в условиях производства:
отопление, водоснабжение и канализа­ция, вентиляция и кондиционирование воздуха, производственное освеще­ние (микроклимат помещений);
способы и средства защиты от вредных производственных факторов (шум, вибрации, электромагнитные и электростатические поля и др.).

## Slide 23: 3.6. Санитарно-гигиенические условия труда регламентируются
ГОСТы, СанПиН — санитарные правила и нормы,
СП — санитарные правила,
СНиП — строительные нормы и правила,
ПДУ — предельно допустимые уровни,
ПДК — предельно допустимые концентрации,
ГН — гигиенические нормативы,
МУК — методические указания по контролю,
ОБУВ — ориентировочные безопасные уровни воздействия веществ в воздухе рабочей зоны и др.

## Slide 24: 3.7. Санитарно-гигиенические условия труда
Метеорологические условия производственной среды ( микроклимат)
Чистота воздушной среды
Производственное излучение
Освещение
Производственный шум
Вибрация.

## Slide 25: 3.8. Санитарно-гигиенические условия труда
1. Метеорологические условия производственной среды ( микроклимат) -температура воздуха, его влажность и скорость движения, атмосферное давление и тепловое излучение от нагретых поверхностей.
2. Чистота воздушной среды (степень загрязнения воздушной среды содержащимися в воздухе газами, парами, пылью). Санитарными нормами установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

## Slide 26: 3.13. Санитарно-гигиенические условия труда
3. Производственное излучение(ИИ,ЭМИ, УФИ) нормируются в зависимости от их видов:
дистанционное управление работой оборудования,
увеличение расстояния между оператором и источником излучения,
сокращение продолжительности рабо­ты в поле излучения,
экранирование источника излучения и использование СИЗ,
организация дозиметрического контроля.

## Slide 27: 3.14. Санитарно-гигиенические условия труда
4. Освещение - выполнением условий освещения являются острота зрения и длительность ясного видения.
Гигиенические требования к производственному освещению:
- спектральный состав света, создаваемого искусственными источника­ми, должен приближаться к солнечному;
- уровень освещенности должен быть достаточным и соответствовать гигиеническим нормам, учитывающим условия зрительной работы;
- должна быть обеспечена равномерность и устойчивость уровня освещенности в помещении.

## Slide 28: 3.5. Санитарно-гигиенические условия труда
5. Производственный шум - неблагоприятно действующий на человека звук недопустимого уровня:
- низкочастотных — свыше 100 дБ,
- среднечастотных — свыше 85-90 дБ,
- высокочастотных — свыше 80-85дБ.
Защита от шума: применение малошумных машин, изменение конструктивных элементов машин, применение звукопоглощающих материалов в конструкциях механизмов, глушителей, звукоизолирующих кожухов, архитектурно-планировочные методы (рациональное решение планировки зданий, рациональное размещение технологического оборудования, рациональное разме­щение рабочих мест, зон и режима движения транспортных средств), применение различных акустических средств звукопоглощения и звукоизоляции.

## Slide 29: 3.16. Санитарно-гигиенические условия труда
6.Вибрация. Степень и характер воздействия вибрации на организм человека зависит от вида вибрации, ее параметров и направления воздействия. Опас­ны вибрации с частотой, резонансной колебаниям отдельных органов или частей тела человека 6-9 Гц.
Для ограничения вибрации применяются:
дистанционное управление, виброизоляция рабочих мест, техническое усовершенствование инструмента и оборудования, устраняющее или снижающее виб­рацию; проектирование технологиче­ских процессов и производственных помещений, обеспечивающих соблю­дение гигиенических норм вибрации на рабочих местах; осуществление организационно-технических мероприятий, направленных на улучшение эксплуатации машин, своевременный их ремонт и контроль вибрационных параметров; разработка рациональных режимов труда и отдыха и применение СИЗ.

## Slide 30: 3.16. Понятие режима труда и отдыха
• регламентированная продолжительность и чередование периодов работы и отдыха в течение смены, суток, недели, года;
• устанавливается в зависимости от особенностей трудовых процессов;
• обеспечивает поддержание высокой работоспособности и здоровья работающих.

## Slide 31: 3.17. Рациональная организация рабочих мест
• Рабочее место  место постоянного или временного пребывания работающего в процессе трудо­вой деятельности».
•Эргономика  комплексное изучение и проектирование трудовой деятельности человека в системе «человек – машина» с целью оптимизации орудий, условий и процессов труда.
• Объектом исследования эргономики является система «человек – машина – производственная среда».
Задача-обеспечить максимальное удобство человека при работе, создать оптимальные условия взаимодействия человека с машиной и объектом управления.

## Slide 32: 3.18. Принципы оснащенности рабочих мест
• удобство в работе, обеспечение лёгкости установки и снятия предметов;
• обеспечение передовых методов и приёмов труда, экономии физиче­ских сил;
• снижение или исключение воздействия опасных и вредных производственных факторов;
• соответствие требованиям эргономики.

## Slide 33: 3.19. Задачи внешней планировки рабочих мест
• эффективное использование производственных площадей;
• рациональная взаимосвязь между рабочими местами;
• сокращение расстояний переходов и транспортировки;
• изоляция рабочих мест с вредными условиями труда от рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда;
• обеспечение безопасности труда во время производственных процессов

## Slide 34: 3.20. Задачи внутренней планировки рабочих мест
• обеспечение наименьших затрат рабочего времени на выполнение работ;
• обеспечение минимизации усилий и удобство выполнения работы;
• хороший обзор и удобство обслуживания оборудования;
• рационализация рабочей позы;
• обеспечение безопасности труда, создание благоприятных условий труда.