## Slide 1: Лекции 9 и 10. Производственная безопасность
Лектор: профессор В.Н. Гавриленко

## Slide 2: 1.1.Производственная безопасность
1.состояние защищенности производственного
персонала от вредных воздействий
технологических процессов, энергии, средств,
предметов, условий и режимов труда на производстве;
2.регулируется законодательством о труде,
нормами и правилами охраны труда и техники

## Slide 3: 1.2. Общие требования безопасности труда
• Требования безопасности к устройству зданий и сооружений.
• Требования безопасности к оборудованию и технологическим процессам,
• Требования безопасности к рабочим местам.

## Slide 4: 2.1.Производственный шум
Совокупность звуков различной интенсивности и частоты:
беспорядочно изменяющаяся во времени;
неблагоприятно воздействующих на организм человека,
мешающая его работе и отдыху,
снижающая работоспособность,
может привести к развитию профессиональных заболеваний.

## Slide 6: 2.3. Классификация производственных шумов
Степень вредности шума характеризуется его силой, частотой, продолжительностью и регулярностью воздействия.
Классификация шумов с точки зрения безопасности:
• мешающий - мешающий речевой связи (разговоры, движения людских потоков).
• раздражающий - вызывающий нервное напряжение, снижение работоспособности (гудение неисправной лампы дневного света в помещении, хлопанье двери и т.п.).
• вредный - вызывающий хронические заболевания, сердечно-сосудистой и нервной систем (различные виды производственных шумов).
• травмирующий - резко нарушающий физиологические функции организма человека.

## Slide 7: 2.4. Допустимые уровни шума на рабочих местах
В помещениях для умственной работы без источников шума (кабинеты, конструкторские бюро, здравпункты) - 50 дБ;
В помещениях конторского труда с источниками шума (клавиатура ПК, телетайпы и т.п.) - 60 дБ;
На рабочих местах производственных помещений и на территории производственных предприятий - 85 дБ;
На территориях жилой застройки в городском районе в 2м от жилых зданий и границ площадок отдыха - 40 дБ.

## Slide 8: 2.5.Степень воздействия производственных шумов
зависит от:
1. близости от источника шума;
2.длительности воздействия(рабочий день);
3.замкнутости рабочего пространства(рабочее помещение);
4.интенсивности физических нагрузок;
5. характеристик шума(частота, интенсивность);
6.наличия комплекса других ВПФ.

## Slide 9: 2.7. Методы борьбы с производственным шумом
уменьшение шума в источнике его возникновения (повышение точности изготовления отдельных узлов машины, уменьшение зазоров, замены стальных шестерен пластмассовыми, балансировка);
звукопоглощение, звукоизоляция, установка глушителей шума, амортизаторов;
рациональное размещение цехов и оборудования, дистанционное управление механизмами;
применение средств индивидуальной защиты
( наушники, шлемы , противошумные вкладыши);
• периодические врачебные освидетельствования работающих на производствах с повышенным шумом.

## Slide 13: 3. 4. Влияние на организм человека электромагнитного излучения (ЭМИ)
• изменение функционального состояния центральной нервной и сердечно-сосудистой системы,
• нарушение обменных процессов,
• поражение глаз в виде помутнения хрусталика-катаракты,
• изменение в составе крови и др.
• При оценке условий труда учитываются время воздействия ЭМИ и характер облучения работающих.

## Slide 14: 3.5.Первые симптомы воздействия электромагнитного излучения
утомляемость,
раздражительность,
нарушения сна,
нарушения памяти и внимания.

## Slide 15: 3.6. Средства и методы защиты от ЭМИ
1. Организационные мероприятия :
предотвращение попадания людей в зоны с высокой напряженностью ЭМИ,
создание санитарно-защитных зон вокруг антенных сооружений различного типа,
ограничение длительности работы персонала и оборудования.
2. Лечебно-профилактические мероприятия:
раннее выявление нарушений в состоянии здоровья работающих;
предварительные и периодические медицинские осмотры лиц, работающих в условиях воздействия СВЧ - 1 раз в 12 месяцев, УВЧ и ВЧ-диапазона - 1 раз в 24 месяца.

## Slide 16: 3.7. Средства и методы защиты от ЭМИ
3.Инженерно-технические мероприятия защиты:
электрогерметизация элементов схем, блоков, узлов установки с целью снижения или устранения электромагнитного излучения;
защита рабочего места от облучения или удаление его на безопасное расстояние от источника излучения.
применение средств индивидуальной защиты( специальная одежда, выполненная из металлизированной ткани, защитные очки).

## Slide 17: 3.8. Источники ЭП
Источниками электрических полей (ЭП) промышленной частоты являются:
• линии электропередач высокого и сверхвысокого напряжения, открытые распределительные устройства (ОРУ).
• длительное хроническое воздействие ЭП приводит к расстройствам в состоянии здоровья работающих, обусловленных функциональными нарушении ми в деятельности нервной и сердечно-сосудистой систем.
• предельно допустимый уровень напряженности воздействующего ЭП равен 25 кВ/м. Пребывание в ЭП напряженностью более 25 кВ/м без средств защиты не допускается.

## Slide 18: 3.9. Средства защиты от ЭП частотой 50 гц
• стационарные экранирующие устройства (козырьки, навесы, перегородки);
• переносные (передвижные) экранизирующие устройства (инвентарные навесы, палатки, перегородки, щиты, зонты, экраны и т.д.);
• индивидуальные средства защиты: защитный костюм-куртка и брюки, комбинезон, экранизирующий головной убор, специальная обувь с токопроводящей резиновой подошвой.

## Slide 19: 3.10. Статическое электричество
Заряды возникают при соприкосновении, трении, размельчении или пересыпании однородных или разнородных диэлектриков, при транспортировке сыпучих веществ.
Мерами защиты являются:
• заземление оборудования;
• для человека - антиэлектростатическая обувь с электропроводящей подошвой, спецодежда;
• для автомашин - антистатик.

## Slide 20: 3.11 . Разновидности лазерных технологий
лазерная поверхностная термообработка;
лазерная сварка;
лазерная размерная обработка;
измерительная лазерная технология;
лазерная интенсификация химических реакций;
лазерная хирургия, терапия, косметология.

## Slide 21: 3.12.Особенности применения лазерного излучения
• Расширение сферы их использование увеличивает контингент лиц, подвергающихся воздействию лазерного излучения и выдвигает необходимость профилактики опасного и вредного действия этого фактора.
• Действия лазеров на организм человека проявляется в повреждении органов зрения, кожных покровов, а также в разнообразных функциональных изменениях в центральной нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной системах.
• Кроме того, работа лазерных установок, как правило, сопровождается шумом, достигающим уровня 70-80дБ.
• Индивидуальные средства защиты - специальные очки, щитки, маски, снижающие облучение глаз до уровня предельно допустимого облучения. Работающим с лазерами необходимы предварительные и периодические (1 раз в год) медицинские осмотры терапевта, окулиста, невропатолога.

## Slide 22: 3.13.Меры защиты от лазерного излучения
экранирование открытого луча лазера;
ограждение опасной зоны;
дистанционное управление;
экраны и ограждения - из материалов, непроницаемых для лазерного излучения, с минимальным коэффициентом отражения, огнестойкие (текстолит, полупрозрачное стекло, чёрная ткань).

## Slide 23: 5.1. Электробезопасность
Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества ( 2 % от всех травм, пятая часть всех случаев травматизма со смертельным исходом).

## Slide 24: 5.2.Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током.
1. Сила тока главный фактор, определяющий последствия или степень поражения человека током:
Пороговый ощутимый ток наименьшее значение силы тока, вызывающего при прохождении через ощутимые раздражения( переменный - 0,5  1,5 мА , постояный  5  7 мА).
Пороговый неотпускающий ток наименьшее значение силы тока, вызывающего судорожные сокращения мышц руки (переменный - 6  10 мА, постоянный  50  80 мА).
Пороговый фибрилляционный (смертельно опасный) ток  наименьшее значение силы тока, вызывающего при прохождении через тело человека фибрилляцию сердца (хаотические и разновременные сокращения волокон сердечной мышцы, переменный-в пределах 80  100 мА , постоянный ток 300 мА .

## Slide 25: 5.3.Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током.
2.Величина электрического сопротивления тела человека (при расчетах, связанных с обеспечением электробезопасности, сопротивление кожи человека принимается 1000 Ом).
3.Частота тока (наиболее опасен ток частотой от 20 до 1000 Гц . Переменный ток опаснее постоянного, но это характерно только для напряжений до 250  300 В, при больших напряжениях опаснее становится постоянный ток).
4.Длительность протекания тока через тело человека (через 30 секунд после начала действия тока сопротивление тела человека уменьшается на 25%, а через 90 с на 70%).

## Slide 26: 5.4.Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током.
5.Пути прохождения тока через организм человека (наиболее опасно- ток проходит через жизненно важные органы  головной и спинной мозг, сердце, легкие).
6.Схема включения в цепь ток (двух- или однофазное).
7.Состояние окружающей среды( значения температуры, относительной влажности и степени запыленности воздуха).
8.Индивидуальные свойства человека (состояние здоровья и профессио­нальная подготовка).

## Slide 27: 5.5. Влияние электрического тока на человека
Термическое - ожоги отдельных участков тела, нагрев кровеносных сосудов, нервных тканей и т.п.
Электролитическое - разложение крови и лимфы , значительные нарушения их физико-химического состава.
Биологическое действие тока -раздражение живых тканей организма, непроизвольные судорожные сокращения сердечной мышцы, спазм лёгких, нарушение или полное прекращение деятельности органов дыхания и кровообращения.

## Slide 28: 5.6 . Поражения электрическим током
Наружные повреждения:
Электро-ожоги ( тепловое действия тока или электрической дуги);
электро-знаки (поражения в виде отметок бело-желтого или серого цвета, появляющиеся при сильном контакте с металлическими токоведущими частями);
• металлизация кожи (результат глубокого проникания в кожу мельчайших частиц металла, расплавленного под действием электрической дуги).
• ослепление электрической дугой.
Внутренние повреждения:
поражение нервной системы, сердца, органов дыхания, паралич частей тела.

## Slide 29: 5.7.защита от поражения элек­трическим током на производстве
1.Конструкция электроустановок (соответствие требованиям, указанным в государственных стандартах и технических условиях).
2. Организационные мероприятия( назначение лиц, ответственных за электрохозяйство, назначение лиц, ответственных за безопасное ведение работ, выдача разрешения на подготовку рабочих мест и на допуск к работам, оформление в оперативном журнале перерывов в работе персонала, оформление наряда-допуска перед выполнением электромонтажных работ).

## Slide 30: 5.8. Технические мероприятия защиты от поражения элек­трическим током
• изоляция ( сопротивление изоляции на каждом участки сети не менее 0,5 Мом);
• защитное зануление ( соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей оборудования).
• защитное заземление ( соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, , сопротивление заземления не более 4 Ом.
• защитное автоматическое отключение;
• применение блокировочных устройств;
• применение предупреждающей сигнализации и знаков безопасности;
• примнгнгтн средств индивидуальной защиты .

## Slide 31: 5.9. Виды заземления
• естественное заземление (проложенные в земле водопроводные трубы, обсадные трубы артезианских колодцев, скважин, металлические конструкции зданий, соединенные с землей);
• искусственное заземление (контуры): стальные трубы диаметром 30-50 мм, стальные уголки от 40х40 мм до 60х60 мм длинной 2,5-3 м, заглубляемые в землю в определенном порядке в соответствии с проектом);
• отключение (быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током.
Основные требования:
• высокая чувствительность,
• малое время отключения (0,06 - 0,2 сек),
• достаточная надежность.

## Slide 32: 5.10. Средства защиты человека от поражения электрическим током.
Электрозащитные средства классифицируются:
1. по назначению:
  изолирующие (диэлектрические штанги, перчатки, ковры, галоши, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими ручками и др.);
  ограждающие (щиты, барьеры, предупредительные плакаты и др.);
  предохранительные (предохранительные пояса, страховочные канаты, монтерские когти, защитные каски и др.);
2. по характеру применения:
средства коллективной и индивидуальной защиты.

## Slide 33: 5.11.Классификация изолирующих электрозащитных средств
1.Основные - средства, которые выдерживают рабочее напряжение электроустановки , позволяют прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением (до 1000 В - изолирующие штанги, диэлектрические перчатки, измерительные клещи, указатели напряжения, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками).
2. Дополнительные - средства, которые при данном рабочем напряжении не могут обеспечить защиту работника от поражения электрическим током самостоятельно (до 1000 В - диэлектрические галоши, боты, ковры, переносные зазем­ления, изолирующие подставки).

## Slide 34: 6.1. Основные понятия
Пожарная профилактика - комплекс мер для предупреждения пожара или уменьшения его последствий.
Противопожарная защита – комплекс организационных мероприятий, технических средств и сил, направленных на предотвращение возникновения, развития и обеспечение тушения пожара, а также на защиту людей и материальных ценностей от воздействия его опасных факторов.

## Slide 35: 6.2. Пожар
процесс горения, возникший непроизвольно (или по злому умыслу), который будет развиваться и продолжаться до тех пор, пока не выгорят все горючие вещества и материалы, либо не возникнут условия, приводящие к самопотуханию, либо не будут приняты специальные активные меры по его локализации и тушению.
Очаг пожара - место (участок) наиболее интенсивного горения.
горение с выделением теплоты, света и продукта сгорания;
газообмен (массообмен) под воздействием конвенционных потоков горячих и холодных газов, обеспечивающий доставку в зону горения окислителя и отвод из нее продуктов сгорания;
передача теплоты из зоны горения в окружающее пространство (опасность загорания рядом стоящих объектов).

## Slide 36: 6.3. Зоны в очаге пожара
• Зона горения - часть пространства, в котором протекают процессы термического разложения горючих материалов в объеме диффузионного факела пламени;
• Зона теплового воздействия - прилегающая к зоне горения часть пространства, в пределах которого протекают процессы теплообмена между поверхностью пламени и окружающими строительными конструкциями и горючими материалами;
• Зона задымления – зона, где продукты сгорания поднимаются над зоной горения в виде тепловой струи и образуют в верхней зоне под перекрытием слой дыма.

## Slide 37: 6.4 . Классификация производств по степени ПВО
• Категория А - производства, связанные с применением веществ, способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом; горючих газов, нижний предел воспламенения которых составляет 10% и менее к общему объему; жидкостей с температурой вспышки паров до 28°С включительно(НПЗ, химические заводы, трубопроводы, склады нефтепродуктов).
• Категория Б -производства, связанные с обращением горючих газов, нижний предел воспламенения которых более 10% к общему объему; жидкостей с температурой вспышки от 28° до 61°С включительно (цеха приготовления угольной пыли, древесной муки, сахарной пудры, выбойные и размольные отделения мельниц).
• Категории В - производства, связанные с применением жидкостей с температурой вспышки паров выше 61°С, горючих пылей и волокон, нижний предел взрываемости которых более 65 г/м3( лесопильные, модельные деревообрабатывающие,, столярные цехи, склады древесных материалов).

## Slide 38: 6.5. Классификация производств по степени ПВО
• Категория Г - производства, связанные с применением негорючих веществ и материалов, находящихся в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии (литейные, кузнечные, сборочно-сварочные цехи, котельные на жидком и газообразном топлив.
• Категория D - производства, связанные с применением негорючих веществ и материалов, находящихся в холодном состоянии (слесарные, механические цехи, склады несгораемых материалов).
• Категория Е - производства, связанные с применением горючих газов и взрывоопасной пыли в таком количестве, что она может образовывать взрывоопасные смеси (зарядные станции кислотных и щелочных аккумуляторов).

## Slide 39: 6.6. Пожарная безопасность объекта
состояние объекта, при котором минимизируется возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей его опасных факторов, а также обеспечивается защита материальных ценностей:
устранение условий возникновения пожара ;
минимизация его последствий;
создание системы пожарной безопасности, направленной на предотвращение пожара, снижение воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений

## Slide 40: 6.7. Пассивные меры пожарной профилактики
1) архитектурно-планировочные решения – зонирование территории предприятия и установление между отдельными зданиями противопожарных разрывов.
2) конструктивные решения внутри здания:
противопожарные стены (брандмауэры) делят цеха на противопожарные отсеки;
противопожарные зоны применяются для ограничения распространения пожара в здании;
противопожарные перекрытия исключают распространение пожара по вертикали здания;
огнепреградители − устройства, пропускающие паровоздушные смеси, но препятствующие распространению пламени;
противодымная защита снижает задымление здания при пожаре и не позволяют распространяться дыму по горизонтальным и вертикальным каналам в здании.

## Slide 41: 6.8. Активные меры пожарной профилактики
создание автоматической пожарной сигнализации;
установка систем автоматического пожаротушения;
снабжения помещений первичными средствами пожаротушения и т.п.

## Slide 42: 6.9.Огнетушащие вещества
вещества, позволяющие создать условия для прекращения горе­ния:
вода(охлаждает , разбавляет реагирующие вещества, изолирует горючие вещества от зоны горения);
огнетушащая пена (охлаждает и изолирует горючие вещества от зоны горения);
инертные разбавители(водяной пар, азот и СО2);
углеводороды(торможения химических реакций окисления при горении, бром- и фторпроизводные метана и этана, фреоны);
огнетушащие вещества (составы на основе бикарбоната натрия, углекислого натрия, фосфорно-аммонийной соли, силикагеля).
.

## Slide 43: 6.10.Первичные средства пожаротушения.
пожарные стволы (водяные и воздушно-пенные), действующие от внутреннего противопожарного водопровода (внутренних пожарных кранов);
огнетушители,;
сухой песок;
пожарный инвентарь;
асбестовые полотна, войлочные маты, кошмы;
бочки с водой (применяются в сельской местности).